项目编号：HCZB-ZFCG-2019060

陕西省富平监狱无人机探测反制系统工程

竞争性磋商文件

采   购   人： 陕西省富平监狱

采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

日        期： 二〇一九年十月

# 目    录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  磋商须知	4

第三部分  采购内容及要求	25

第四部分  拟签订合同主要条款	30

第五部分  响应文件格式	34

第一部分  竞争性磋商公告

红城国际工程项目管理有限公司受陕西省富平监狱的委托，按照政府采购程序，对陕西省富平监狱无人机探测反制系统工程采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：陕西省富平监狱无人机探测反制系统工程

二、采购项目编号：HCZB-ZFCG-2019060

三、采购人名称： 陕西省富平监狱

地址：陕西省渭南市富平县庄里镇建材路1号

联系人：孙科长

电话：0913-8621111

四、采购代理机构名称：红城国际工程项目管理有限公司

地址：西安市南二环西段21号华融国际A座22楼C03室

联系人：聂工

电话：029-88189122

传真：029-88189122

五、采购内容和需求： 陕西省富平监狱无人机探测反制系统工程

项目概况： 陕西省富平监狱无人机反制系统（具体内容详见竞争性磋商文件）

项目用途： 自用

采购预算： 1200000.00元

六、投标供应商资格要求：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人或其他组织，提供三证合一的营业执照（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件）；

（2）供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证原件，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件；

（3）财务状况报告：提供2018年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供供应商2019年1月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关证明文件；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2019年1月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明文件；

（6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及无不良信用记录查询结果（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”完整的查询结果截图加盖供应商公章）。

备注：本项目不接受联合体磋商。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见竞争性磋商文件。

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）

- 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

- 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007)51号〕

- 《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）；

- 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

- 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

- 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

八、磋商文件发售时间、地点

1、发售时间：2019年10月25日 09:00:00至2019年11月1日  17:00:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市南二环西段21号华融国际A座22楼C03室

3、文件售价：

每套500.00元（人民币），售后不退

注：购买竞争性磋商文件时须携带单位介绍信、经办人的身份证原件及加盖公章的复印件一份。（谢绝邮寄）

九、磋商文件递交截止时间及开标时间和地点

1、磋商响应文件提交截止时间：2019年11月5日14:30:00前

2、磋商地点：西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座22楼会议室

3、磋商时间：2019年11月5日14:30:00整

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-88189122

2、开户名称：红城国际工程项目管理有限公司

3、开户银行：中国民生银行西安东关正街支行

4、账 号：691867366

十一、本竞争性磋商公告期限为自发布之日起5个工作日。

红城国际工程项目管理有限公司

2019年10月25日

第二部分  磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 陕西省富平监狱 |
| 2 | 采购代理机构 | 红城国际工程项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 陕西省富平监狱无人机探测反制系统工程 |
| 4 | 采购编号 | HCZB-ZFCG-2019060 |
| 5 | 项目地点 | 陕西省富平监狱 |
| 6 | 采购内容 | 陕西省富平监狱无人机探测反制系统工程1套，具体参数详见竞争性磋商文件第三部分采购要求 |
| 7 | 交付地点 | 以合同为准 |
| 8 | 交货期 | 合同签订后10日内完成全部货物供应和安装调试工作并具备验收条件 |
| 9 | 质量要求 | 合格（符合国家及行业相关质量要求） |
| 10 | 质保期 | 免费质保期为36个月，时间从最终验收合格之日起计算 |
| 11 | 磋商响应文件有效期 | 90日历天（从响应文件递交截止之日算起） |
| 12 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人或其他组织，提供三证合一的营业执照（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件）； （2）供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证原件，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件； （3）财务状况报告：提供2018年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； （4）税收缴纳证明：提供供应商2019年1月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关证明文件； （5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2019年1月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明文件； （6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及无不良信用记录查询结果（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供“信用中国”、“中国政府采购”完整的查询结果截图加盖供应商公章）。 备注：本项目不接受联合体磋商。 （1）-（6）项为必备资质，开标须携带复印件加盖公章，缺少一项按不合格标处理。 |
| 13 | 磋商保证金 缴纳方式及金额 | 投标保证金：人民币 贰万 元整。 磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，且确保提交响应文件截止时间之前到达采购代理机构指定账户，响应文件中附银行转账凭证的复印件加盖公章（如果采用银行转账的）。招标结束之后以转账形式退到供应商的账户。 接受投标保证金单位名称：红城国际工程项目管理有限公司 开户行名称：中国民生银行西安东关正街支行 账 号：691867366 银行转账凭证注明项目编号。 |
| 14 | 响应文件 制作及份数 | 正本壹份，副本贰份，电子版壹份，装订成册并标明正副本，正本封装在一个标袋内，副本封装在一个标袋内，电子版装在正本标袋中。 |
| 15 | 装订要求 | 响应文件正本和副本均应采用胶封方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 16 | 封套标识 | 正本/副本 ________________（项目名称） 项目编号： 磋商响应文件 供应商全称：_______________（单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 在2019年 月 日 时 分前不得开启（递交截止时间） 注：封口处均应加盖单位章及法人章或粘贴加盖单位章的密封条。 |
| 17 | 现场踏勘 | 供应商自行踏勘。 |
| 18 | 答 疑 | 供应商对磋商文件如有疑问，应以书面方式提交采购代理机构，采购人和代理机构负责做出统一解答和必要澄清后，以书面的《答疑纪要》发送各供应商。 |
| 19 | 响应文件递交截止时间及地点 | 地点： 响应文件递交截止时间：2019年 月 日 |
| 20 | 磋商小组组成 | 磋商小组共计3人，由采购人代表1人，省政府采购网专家库2抽取2人。 |
| 21 | 磋商时间、 地点 | 磋商时间：2019年 月 日 磋商地点 |
| 22 | 保密 | 各供应商需明确承诺对本项目所提供的相关资料保密，不得泄露或挪作他用，一经发现，将追究其法律责任。 |
| 23 | 免责 | 供应商应保证，采购人使用供应商所提供的服务成果或成果的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权或工业设计权的起诉。 |
| 24 | 备选方案 | 本项目不接受备选方案。 |
| 25 | 质疑 | 供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商应知其权益受到损害之日，是指： （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括： （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （2）质疑项目的名称、编号； （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （4）事实依据； （5）必要的法律依据； （6）提出质疑的日期。 质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理： （1）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商； （2）未在法定质疑期内发出质疑的； （3）质疑未以书面形式提出； （4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的； （5）以非法手段取得证据、材料的； （6）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； （7）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。 6、质疑答复 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。 7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。 接收部门：红城国际工程项目管理有限公司 接 收 人：聂工 联系电话：029-88189122 地 址：西安市南二环西段21号华融国际A座22楼C03室 |

## A .总则

1．适用范围

1．1本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的陕西省富平监狱无人机探测反制系统工程。

2．定义

2．1“采购人”系指陕西省富平监狱。

2．3“供应商”系指无条件接受磋商文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的供应商。

3.合格供应商的范围

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3.2符合以下特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人或其他组织，提供三证合一的营业执照（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件）；

（2）供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证原件，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件；

（3）财务状况报告：提供2018年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供供应商2019年1月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关证明文件；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2019年1月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明文件；

（6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及无不良信用记录查询结果（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供“信用中国”、“中国政府采购”完整的查询结果截图加盖供应商公章）。

备注：本项目不接受联合体磋商。

4．磋商代表

4.1磋商代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

5.费用

5.1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用；

5.2 本项目报价为供应商完成采购范围内全部工作的报价，包括人工费、设备费、材料费、售后服务费、差旅费、管理费、利润、税金、投标费用、招标代理服务费等完成采购要求的一切费用，采购人不另行支付成交金额以外的任何费用。

5.3不接受任何选择性报价，只能有一个磋商报价。

## B .磋商文件说明

6.响应文件

6.1响应文件的组成

（1）磋 商 函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）磋商报价一览表；

（5）分项报价表；

（6）供应商基本情况表；

（7）资格证明资料；

（8）同类项目业绩一览表；

（9）技术方案；

（10）质量保证及售后服务及承诺；

（11）拟投入本项目人员组成；

（12）合同条款响应偏离表；

（13）供应商承诺书；

（14）其它。

7．磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件澄清的供应商，应在购买磋商文件后以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人，且作为磋商文件的组成部分。

8．磋商文件的修改

8.1 在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对磋商文件进行修改。

8.2 磋商文件的修改将以书面形式通知所有磋商文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

8.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对磋商文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟投标截止日期，并以书面形式通知所有已购买磋商文件的供应商。

8.4 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

## C .响应文件的编写

9．响应文件编制的原则

9.1 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3 响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其将被拒绝。

10．投标语言

10.1 由供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

11．计量单位

11.1 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12．响应文件的组成

12.1 只允许供应商有一个投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其投标将被拒绝。

12.2 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

(1) 磋商响应函、磋商报价表以及所有附件内容。

(2) 按照供应商须知出具的供应商资格证明文件。

(3) 按照供应商须知出具的报价符合磋商文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。

(4) 磋商文件要求供应商提供的其他内容。

13．响应文件格式

13.1 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写“磋商响应函”、“磋商报价表”以及其他相关文件。

14．投标报价

14.1 供应商应对所列的所有要求按项目进行响应，不得将采购内容拆开响应。

14.2 投标报价为供应商响应文件中所列的各项支付金额的总和。

14.3凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行投标报价的各项费用项目，若报价时未报或未在磋商文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总报价中。

14.4 采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受备选方案。

15．投标货币

15.1 采购人只接受人民币作为唯一投标货币。

16．证明供应商资格的证明文件

16.1符合《政府采购法》第二十二条规定基本资格和特定资格的供应商条件，提供以下文件；

（1）具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人或其他组织，提供三证合一的营业执照（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件）；

（2）供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证原件，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件；

（3）财务状况报告：提供2018年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供供应商2019年1月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关证明文件；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2019年1月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明文件；

（6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及无不良信用记录查询结果（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供“信用中国”、“中国政府采购”完整的查询结果截图加盖供应商公章）。

备注：本项目不接受联合体磋商。

响应文件中附以上资格证明文件复印件加盖公章。

17．证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

17.1  供应商为本次采购内容编制的方案，配备了相应的人员，项目在实施、财务、服务、技术支持等方面具体做法和保障措施，对采购要求的响应等。

17.2供应商为采购内容提供的合理化建议。

18．磋商保证金

18.1磋商保证金按投标须知前附表要求进行提交。

18.2 对于未能按要求提交磋商保证金的供应商，响应无效。

18.3 未成交供应商的磋商保证金将于成交通知书发出五个工作日内予以退还。

18.4 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内退还。

18.5 如发生下列情况之一时，磋商保证金将不予退还：

a. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

b. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

c. 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

d. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

e．磋商文件规定的其他情形。

18.6 磋商保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受的损失，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19．投标有效期

19.1 响应文件从投标截止之日起，投标有效期为90天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应报价，采购人有权拒绝。

19.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

20．响应文件的签署及格式

20.1响应文件正本应打印或用不褪色的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应磋商文件的响应文件将会被认定为无效投标。副本可以是正本的复印件，但在要求加盖公章的地方加盖公章，正本与副本不一致时以正本为准。

20.2 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的授权代表在旁边签字才有效。

20.3以电话、传真、电子邮件形式的投标将被拒绝。

## D．响应文件的递交

21．响应文件的数量、包装和标记

21.1 供应商应按投标须知前附表要求制作响应文件。

每套“响应文件”封面应注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为主。

21.2响应文件必须进行密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。所有密封袋/箱正面和响应文件封面须标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”等字样。

21.3所有响应文件的密封袋/箱应加盖供应商公章。

22．投标截止时间

22.1 所有响应文件都必须按“磋商公告”中规定的响应文件递交截止时间前送达磋商文件规定的递交地址。

22.2 出现因磋商文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3在响应文件递交截止时间之后的任何响应文件将被拒绝接收。

23．响应文件的修改与撤回

23.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充修改或修改已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充或修改的内容作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照磋商文件的规定密封、标记和提交。其送达时间不得迟于投标截止时间。

## E．磋商/评审

24．评审工作程序

24.1主持人按下列程序进行开标：

a.介绍与会各方人员；

b.介绍供应商；

c.宣布磋商纪律；

d.签署拒绝商业贿赂承诺书；

e.由供应商法定代表人或其委托代理人、监标人检查响应文件的密封情况，并对密封情况确认表态；

f.由磋商工作人员当众拆封纸质响应文件；

g.宣布休会，进入评审阶段；

h.会议结束。

注：供应商的两次报价均不公开唱标。任何一次报价高于采购预算均按无效磋商处理、如果采购需求无实质性变化,二次报价高于一次报价的按无效报价处理。

磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

24.2磋商开始，与供应商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其授权代表签字或盖章。

24.3各供应商进行二次报价：

磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺以书面形式确认，并由被授权代表签字或盖章。

24.4由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.5确定成交供应商。

25．磋商内容

25. 1磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

26.评审

26.1评审原则：

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交三名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案得分由高到底顺序推荐三名成交候选供应商。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

26.2综合评分法，按照评标标准，对通过资格审查、初审的供应商进行综合、比较打分。

26.3评审程序：

26.3.1资格审查：

（1）供应商需在响应文件中附以上资料加盖公章的复印件供磋商小组进行审查。

（2）结论为“合格”和“不合格”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“合格”，有任意一项不符合要求则结论为“不合格”。响应文件中未附以上资料或不齐全的，资格审查为不合格，不再进入下一步评审。

26.3.2符合性审查：磋商小组对通过资格审查环节的响应文件进行符合性审查。下述内容凡有一项不合格的磋商即作为无效磋商处理，不再进入下一步评审：

A、供应商的磋商报价超过采购预算的；

B、供应商未按磋商文件要求的实质性格式（装订、纸张、文件排序为非实质性格式）、数量和方式胶装、封装、签字、加盖公章的；签字人无法定代表人授权书的；有法定代表人授权书但磋商现场的签字人为法人的；

C、响应文件的语言、计量单位、报价货币不满足磋商文件要求的；

D、无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

E、响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

F、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

26.3.3详细评审，具体评审标准如下所示。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选供应商。

具体评审标准如下：

| 评标内容 | 分数 | 评标原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 （30分） | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／响应报价)×价格权值×100 注：1、计算分数时四舍五入取小数点后两位； 2、落实政府采购政策参见政府采购政策评分标准； |
| 技术参数及方案 (41分) | 28分 | 基本分（25分）磋商产品的相关技术资料（提供产品彩页、相应的功能证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图等）的有关内容对产品技术指标进行评审。产品的技术参数指标完全满足磋商文件要求计25分。核心产品每一项正偏离加0.5分，最高得3分；带“★”技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 8分 | 供应商根据项目需求提供完整实施方案含技术方案，方案应能充分体现采购人的需求，产品配置功能完整，性能稳定质量可靠，能够对本项目重点、难点并给出相应的解决方案，并且简单易用、细节完善。优计6-8分，良计3-5分，差计0-2分。 （供应商应尽可能多的提供充足的佐证材料（检测报告等）予以证明参数的技术响应性，并经磋商小组审定方可得分） |
|  | 5 | 针对本项目，供应商所提供的保密措施及保密承诺，优计4-5分，良计2-3分，差计0-1分。 |
| 质量保障 能力 （15分） | 5分 | 产品及配件货源渠道正常，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，有合法供货协议（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），有质量保证。按响应程度计1-5分。 |
|  | 5分 | 检测手段齐全，磋商产品运行、性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，能够提供证明文件（包括但不限于技术说明书、检测报告等），按整体响应程度计1-5分。 |
|  | 5分 | 供应商针对本项目有具体的生产、供货组织安排，详细的人员、财力、量体、调配、运输、派送措施等计1-5分。 |
| 售后服务及培训措施 （9分） | 5分 | 售后服务：在陕西省内建立有售后服务机构，针对本项目有技术支持能力，在产品配送、检验、发生故障后的补救措施及响应时间等方面，有明确的承诺，且具体、切实可行，优计4-5分，良计2-3分，一般计0-1分。 |
|  | 4分 | 培训措施：针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人指定的技术人员和管理人员，培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法，培训的具体日期及人数由使用单位确定。培训后的人员应能熟练操作，维护和正常使用，并能排除一般故障，根据优劣计0-4分。 |
| 企业业绩 （5分） | 5分 | 提供供应商2016年1月至今所投产品生产厂家从事过类似项目业绩（类似业绩是指，提供无人机反制设备及相关业务）,以响应文件中的合同复印件为准,每提供一份合同得1分,满分5分；磋商现场需提供原件备查，未按磋商小组要求提交原件的不得分。 （合同复印件加盖公章装订在正副本中，原件备查） |
| 备注 | 1、在磋商期间，磋商小组只对需要询问的供应商进行询问，询问供应商的顺序则磋商小组的评审要求； 2、以上所须提供的合同、证书证明等资料，复印件加盖公章装订在正副本中，原件备查。 |

特殊情况的处理及评标规则：

1．磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其视作为无效磋商处理。

2. 本项目的核心产品为频谱探测设备、光电跟踪设备、全向干扰设备。若核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按照最终报价最低的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

3. 磋商小组打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

4．评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终磋商报价相同的，按技术方案得分由高到低顺序排列。

5．响应文件中缺少某分项时，该分项为0分。

6．评标过程中，各种数字计算均精确至小数点后二位。

7．政府采购相关政策按照招标文件第26.3.4条“政策性法规”执行。

8．对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的，其价格扣除仅适用一次，给予6%的价格扣除。

26.3.4需要落实的政府采购政策

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）的规定，对政府采购相关政策落实如下：

1、中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

（2）供应商须提供中小企业声明函，以此为依据，由磋商小组审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

2、监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68号。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供监狱企业单位声明函，以此为依据。

评标小组对监狱企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。。

3、产品制造商属于小型和微型企业的价格给予6%的价格扣除，产品制造商属于监狱和戒毒企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，同时满足前两条的只给予一次价格扣除。供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

4、投标产品的节能、环保政策

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

5、残疾人就业落实政府采购政策

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

27．磋商小组

磋商小组由技术和经济类专家共同组成。磋商小组应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

28．磋商评审纪律

28.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

28.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

28.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

29．无效报价情况说明

响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理：

29.1供应商没有经过正常渠道购买标书或供应商的名称与登记领取磋商文件供应商的名称不符；

29.2响应文件没有法定代表人授权书（法人直接参加除外）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定；

29.3供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

29.4供应商未按磋商文件要求提供磋商保证金的；

29.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

29.6响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的；或由供应商授权代表签字的,但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

29.7磋商有效期不足的；

29.8磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

29.9响应文件的合同主要条款响应与磋商文件要求不一致（付款、验收等项），附加了采购人难以接受的条件；

29.10规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

29.11磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

29.12磋商报价超出采购预算的；

29.13提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

29.14供应商有违法违规行为的；

29.15 供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金的；

29.16 其他法律法规规定的无效标情况。

30．对响应文件的修正

30.1磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）磋商文件中磋商报价一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

31. 定标

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

32.成交公告

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及磋商小组成员。

33.成交通知

33.1在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。

33.2当成交供应商按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其退还磋商保证金。

33.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

## F．授予合同

34．合同授予

34.1 磋商文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

34.2当按照合同履行义务，完成磋商项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

35．签订合同

35．1成交供应商应按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同，否则按违约处理，其磋商保证金不予退还，并赔偿本次及再次采购所发生的费用。

35．2磋商文件、成交供应商的响应报价文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

36.招标代理服务费

36.1成交人依据成交金额向采购代理机构交纳招标代理服务费，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表规定执行。供应商可将此费用考虑在磋商总报价中，采购人不再单独支付。

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |

36.2 成交人在取得成交通知书时，向采购代理机构一次性缴付招标代理服务费。

36.3 招标代理服务费以电汇或现金形式缴纳。

36.4成交人如未按第34.1条规定办理，采购人将不退还其磋商保证金，以弥补损失。

第三部分  采购内容及要求

一、采购内容

1、项目信息

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机探测反制系统 | 1 | 套 |
| 合计 | 1 |

2、采购范围：上述货物的供应、检验、运输、安装、调试、培训及售后服务。

3、交货期：合同签订后10日内完成全部货物供应和安装调试工作并具备验收条件。

4、交货地点：采购人指定地点

5、投标要求：本项目报价为指定地点交付价，所有招标文件中明确的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务等有关费用都应包括在内，不再有报价以外的任何费用，未列明和没有填写的项目费用，应视为已包括在相关项目的报价中，采购人不再支付任何其他费用。

6、售后服务、培训方案和验收：

免费质保期为36个月，时间从最终验收合格之日起计算。卖方所提供的货物在验收后的质保期内，由于货物在系统设计、制造上等技术和质量问题而产生故障影响其正常运转，以及买方无法处理的主要问题，卖方均应免费提供售后服务、及时解决货物中存在的各种问题。

成交供应商在设备交付时应将向招标人提供设备操作手册及快速使用说明，卖方应在陕西内有完善的售后服务体系,并在陕西省内设立有售后服务机构，提供7x24小时电话技术支持,如需现场维修4小时内到达直至故障排除设备恢复正常。

成交供应商应承诺对项目实施阶段提供培训，根据用户要求制定培训方案，培训方案内容包括培训的目的、培训时间安排、人数、培训课程、培训组织方式等；培训讲师应有相应的专业资格和实际工作经历，成交供应商应根据采购人需求进行相关的培训工作。

- 项目具体要求

无人机探测反制系统应由频谱探测设备、光电跟踪设备、全向干扰设备、便携式干扰器、主动探测预警设备、指挥控制平台配套平台软件构建察打一体、无人值守防御体系。频谱探测设备可发现识别目标无人机；光电跟踪设备根据发现无人机的位置进行跟踪；全向干扰设备可360°反制管控，应对各来向，多批次无人机入侵情况。主动探测预警设备可全天候24小时主动检测系统区域内的入侵目标，并即时发出告警，具有目标闯入告警功能。

| 序号 | 类别 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统功能要求 | ★1、系统探测报警后应具备声光提示功能； ★2、系统应支持各类报警信息显示，包括无人机型号、距离、高度等信息； ★3、系统应支持报警目标实时轨迹显示； 4、系统应支持报警信息记录储存、查询及回放； 5、系统支持自动干扰模式，同时也支持手动干扰模式； ★6、系统报警记录存储应不低于365天，无人机入侵视频信息保存不低于90天； 7、系统应具备无人值守功能，应能自动侦测识别到无人机，并且干扰设备自动进行干扰； ★8、系统干扰设备仅在报警后联动发射干扰信号； ★9、系统应具备GPS定位功能，可在地图上标识系统位置； ★10、系统应具备防区自定义调整功能，可调整设置系统的探测范围和干扰范围； ★11、系统应支持白名单功能； 12、系统应支持远程固件升级功能； ★13、系统具备用户访问管理功能，能按不同访问权限对系统进行操作； 14、系统应由频谱探测设备、光电跟踪设备、全向干扰设备、便携式干扰器、无人值守告警装置组成。频谱探测设备、光电跟踪设备、全向干扰设备、便携式干扰器、无人值守告警装置应为同一供货厂家，以确保系统的 兼容性和可扩展性； 15、系统须支持随时扩容。可提供SDK、API接口协议与安防监控系统融合，实现各类型警情集中监控显示、统一调度指挥控制； 16、系统具有完整的自动检测功能和故障定位功能，实时监测各个设备的工作状态，为用户快速恢复系统提供保障。 17、平台运行硬件应配置主流品牌工作站。 18、“★”号项为重要参数，需依据国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心，公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检测报告逐条核查，厂家提供检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件备查。 | 1套 |
| 2 | 频谱探测设备 | ★1、频谱探测设备为一体式结构集成于一个天线罩内，无外接功能模块； ★2、频谱探测范围： 可探测到频率范围为70MHz~6GHz的电磁波信号； ★3、角度探测精度：多次测量同一目标方位角的标准差≤3°； ★4、探测距离：≥3km； ★5、探测覆盖角度： 水平方位：360°全向；俯仰方位≥-75°~ 90°； ★6、探测成功率：≥95%； ★7、方位校准功能：频谱探测设备能以正北方或其他方位为基准自动校准方向，指北精度应＜3°； ★8、设备具备白名单功能，能实现敌我识别； ★9、设备具备交叉定位功能，多套设备可组网定位无人机位置； 10、供电方式：AC110~220V或直流供电； ★11、工作温度：-30℃至60℃； ★12、防护等级：IP65； 13、防雷：具备防雷模块，外壳接地； 14、“★”号项为重要参数，需依据国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心，公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检测报告逐条核查，厂家提供检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件备查。 | 1套 |
| 3 | 光电跟踪设备 | ★1、可自动锁定并跟踪探测装置上报的无人机目标，支持自动录像功能； 2、图像分辨率：不低于1920x1080； ★3、光学变焦倍数：≥30倍； ★4、光电跟踪距离：≥1km（天气晴朗无雾）； 5、防雷：具备防雷模块，外壳接地； 6、“★”号项为重要参数，需依据国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心，公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检测报告逐条核查，厂家提供检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件备查。 | 1套 |
| 4 | 全向干扰设备 | ★1、工作频段：至少包括900MHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz频段的无线信号； ★2、扇区天线：≥12个； ★3、设备应能开启单个扇区天线发射，或开启多个扇区天线组合发射，实现全向或定向干扰； ★4、干扰距离：≥1km； ★5、干通比：不小于20:1； ★6、干扰生效时间：≤3s； ★7、干扰成功率：≥95%； ★8、干扰角度：水平方向干扰角度应达到360°、俯仰方向应能达到：-90°~﹢90°； 9、供电方式：支持AC110V~240V或直流供电； ★10、工作温度：-30℃至60℃； 11、防雷：具备防雷模块，外壳接地； 12、“★”号项为重要参数，需依据国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心，公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检测报告逐条核查，厂家提供检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件备查。 | 1套 |
| 5 | 便携式干扰器 | ★1、应为一体式设计结构；干扰器电池、干扰源、发射天线均集成在一个天线罩内，无外接功能模块； 2、具有驱离（拒止）和迫降两种模式，可对无人机目标进行驱离或迫降； 3、应有电量显示功能，工作时应能有声音提示； 4、尺寸：不超过865mm（长）X225mm（宽）X165mm（高）； ★5、单台重量：不超过3.9kg（不含电池）； ★6、干扰信号频段：至少包括2.4GHz、5.8GHz 以及民用导航频段； ★7、卫星定位干扰距离： ≥2Km；遥控数传信号干扰距离：≥1.5Km； ★8、干通比（压制比）：不小于15:1； ★9、干扰角度：俯仰角/方位角±15°以内； ★10、连续工作时间：≥2h； 11、“★”号项为重要参数，需依据国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心，公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检测报告逐条核查，厂家提供检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件备查。 | 2套 |
| 6 | 无人机 | 测试用，国产主流产品，具有喊话、照明功能。 | 1套 |
| 7 | 主动探测预警设备 | ★1、相控阵雷达技术，软件功能包括防区搜索、上传、布防、撤防、警情查看、报警处理等； ★2、多目标探测功能： 32个以上目标； ★3、联动光电跟踪功能：设备应能对探测区域内的移动目标进行视频跟踪拍摄； ★4、应能对视频画面中的任意区域自定义探测区域； ★5、探测防护距离：≥50m； ★6、探测防护角度：≥90°（水平）； ★7、 防护等级：IP65； 8、“★”号项为重要参数，需依据国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心，公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检测报告逐条核查，厂家提供检测报告复印件加盖生产厂家公章，原件备查。 | 1套 |

- 拟签订合同主要条款

一、合同内容及金额：即成交供应商的磋商内容及其成交总金额。

二、技术规格、数量：即交付的服务成果技术规格、数量与响应文件所指明的，或者与本合同所指明的技术规格及数量相一致。

三、知识产权：即成交供应商应保证采购单位在使用成交货物时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

四、交货期：合同签订后10日内完成全部货物供应和安装调试工作并具备验收条件

成交供应商未征得采购单位同意和谅解而单方面延迟服务，将按违约终止合同。

成交供应商遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购单位，说明原由、拖延的期限等；采购单位、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长服务时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、项目实施地点：按合同要求

六、结算方式：

1、结算单位：采购单位结算

2、付款方式：

（1）本项目合同签订后，支付合同总价的10%作为预付款。

（2）所有产品安装完成验收合格后，15日内，支付合同总价的85%。

（3）剩余合同总价的5%作为质保金，待质保期满后，一次付清不计利息。

七、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交供应商应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

八、运输：

1、成交供应商负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成采购人损失的，由成交供应商修复或更新。

3、成交供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

九、质量保证

1、成交供应商提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品，且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、所供产品必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供产品是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、产品性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、在质保期内，如果发现产品的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔。同时通告采购代理机构。

6、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交供应商承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

7、成交供应商应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。

十、技术保障：成交供应商应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、检测报告、使用说明书、进口产品中国商品检验局出具的商检合格证明、装箱清单、维护手册、保修卡、其它资料）,现场安装、调试、试运行技术保障服务。

十一、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购人的要求约定。

十二、采购项目执行内容调整

采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十三、产品设计变更

成交后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十四、验收

1、由采购人实施验收。

2、验收依据：验收须以合同、磋商文件、响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十五、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十六、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十七、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十八、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。本项目调试运行之日起30日内，成交供应商所提供设备功能达不到磋商响应条款的，采购人有权单方面解除合同，成交供应商自行承担相应的损失。

十九、本合同一式肆份，甲方、乙方、采购代理机构各执壹份，陕西省财政厅备案壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

二十、其它（在合同中具体明确）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | 成交供应商全称 （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 全权代表：（签字） | 法定代表人： |
|  | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号: |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项评审内容在目录中注明具体页码，便于磋商小组评审）。

项目编号：HCZB-ZFCG-2019060                政府采购项目

（正本或副本）

项目

响应文件

供  应  商：

时      间：

目    录

第一部分   响应函

第二部分   响应报价表

分项报价表

技术指标偏差表

第三部分   响应方案说明

第四部分   供应商资格证明文件

第五部分   法定代表人证明书与授权书

第六部分   供应商承诺书

附  磋商保证金退还信息表

第一部分   响应函

红城国际工程项目管理有限公司：

我单位收到贵公司HCZB-ZFCG-2019060号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、按磋商文件的规定，我公司响应报价为：

磋商总报价 ：           万元

4、我方提交的响应文件共   份，其中正本   份，副本    份；电子版标书（U盘）壹份；响应报价表壹份。

5、我方按磋商文件要求交纳磋商保证金为人民币：    万元。

6、我方已详细阅读和核实磋商文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

7、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。我公司完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的磋商结论和定标结果。

8、我方的响应文件在磋商大会之日起计算有效期为   天。

9、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商：全称（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分 响应报价表

项目名称：

项目编号：

供应商：                                                         单位：万元

| 报价内容 磋商内容 | 磋商总报价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商总报价：人民币（大写） ￥ 万元 |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |

注：响应报价表除在响应文件正副本中装订外，另制作一份单独封装在一个信封中，封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识。

供应商（公章）：                       法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

附表1

分项报价表

项目名称：

供应商:                                                 共   页，第   页

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）： （￥ 万元） |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |

注：本表中的“总报价”与“响应报价表”中的“报价总计”一致。各子项分别报价。

供应商（公章）：                          法定代表人或被授权人（签字）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

供应商：

| 序号 | 名称 | 磋 商 要 求 技 术 指 标 | 磋 商 响 应 技 术 指 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按响应项目的实际技术参数，逐条对应磋商文件的“磋商内容与采购需求”中的技术要求认真填写本表。偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商（公章）：                       法定代表人或被授权人（签字）：

第三部分  方案说明

一、企业简介（须提供供应商企业关系关联承诺书，格式后附）；

二、商务及合同主要条款响应说明；

三、供应商针对本项目实施方案（包含技术方案）；

四、产品彩页资料

五、供应商完成本项目的质量保障能力；

六、售后服务承诺；

七、业绩证明材料；

八、磋商保证金缴纳凭据；

九、认为有必要提供的其它文件和资料；

十、小型、微型企业声明函或残疾人福利性单位声明函（格式后附）；

（各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

商务及合同主要条款响应说明

| 序号 | 磋商文件 要求 | 响应文件 实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：响应文件实际数据须对照磋商文件商务及合同主要条款如实填写，响应说明填写：优于、相同、低于

供应商（公章）：                   法定代表人或被授权人：（签字）

年   月   日

业绩证明材料

磋商保证金缴纳凭据

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明（提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html网页截图并加盖供应商红章）。

2、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有              。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：                 法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

小型、微型企业声明函

（若是则提供，不是则可不提供）

致红城国际工程项目管理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为     （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加                            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对以上声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商（公章）：                        日期：

备注：供应商提供的《小型、微型企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业{2011}300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》。提供其他小微企业制造的货物时还需提供货物制造商的小微企业声明函。

需同时提供政府相关部门出具的小微企业证明材料，未提供评审时不予考虑。

残疾人福利性单位声明函

（若是则提供，不是则可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

第四部分  供应商资格证明文件

（包括但不限于供应商资格要求中的基本资格条件和特定资格条件）

具有履行合同所必需的人员和专业技术能力的说明及承诺

致：     （采购人名称）   ：

（公司）于  年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（），营业（生产经营）面积为（）。现有员工数量为（），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：  年   月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

无重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：  年   月   日

无不良信用记录承诺函（供应商自行查询）

红城国际工程项目管理有限公司：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

- 被人民法院列入失信被执行人；

- 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

- 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件中的规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监督部门的调查处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：  年   月   日

附查询截图（信用中国网站及中国政府采购网）

第五部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：红城国际工程项目管理有限公司 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 机构代码证号 | （若三证合一则填统一信用代码证号） |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） | 法定代表人签字 |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

（法定代表人直接磋商，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

红城国际工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于中华人民共和国的        （供应商名称）        的       （法定代表人姓名、职务）       授权本公司的     （被授权人的姓名、职务）     为本项目合法代理人，就项目编号为  （项目编号）     的     （项目名称）    进行磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关响应文件、文书、协议、合同。本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自磋商之日起有效期     天。

供应商（公章）：

| （法人身份证复印件） | （法人身份证复印件） |
| --- | --- |

法定代表人（签字）：             联系电话：

| （被授权人身份证复印件） | （被授权人身份证复印件） |
| --- | --- |

被授权人签字：

职务：                            联系电话：

年   月   日

说明：1．本授权书有效期自磋商大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第六部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，诚信经营，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：

邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

致红城国际工程项目管理有限公司：

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次磋商提交的所有资格证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：

邮编：

年  月  日

附1

磋商保证金退还信息表

致：红城国际工程项目管理有限公司

我单位为                     项目（项目编号：         ）提交的保证金¥     万元，按竞争性磋商文件规定退还至下列账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 账号 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 开户银行行号 |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

备注：各供应商请正确填写《磋商保证金退还信息》，装订在磋商响应文件（正、副本）最后一页，并单独提供一份并附开户许可证复印件（不需要密封）与磋商响应文件一并递交，磋商结束后，将根据所提供信息准确及时退还各供应商保证金。

供应商名称（公章）：

日      期：