湖北省省级政府采购

采购需求文件

采购计划备案号：鄂采计[2024]委托002

项目名称：湖北省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备采购项目（车辆类）-04包

招标内容：消防车辆

采购人名称:湖北省消防救援总队

2024年

目  录

第一部分  供应商资格要求	1

第二部分  技术及商务要求	2

一、采购清单	2

二、项目概述及简介	2

三、采购项目相关的标准、规范	2

四、 技术要求	3

五、商务要求	15

第三部分 评标方法及评分标准	16

一、评标方法	16

1、本项目采用综合评分法	16

二、评分标准	16

2、商务评分（15分）	16

3、技术评分（55分）	17

4、报价评分（30分）	20

湖北省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备采购项目（车辆类）-04包采购需求

依据政府采购鄂采计[2024]委托002号函的要求，现委托湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）就“湖北省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备采购项目（车辆类）-04包”进行公开招标采购。

项目属性：货物

资金来源：财政性资金。

采购预算：人民币370.00万元；最高限价：人民币370.00万元。

（是/否）是政府集中采购项目：是

（是/否）接受联合体投标：否

（是/否）可采购进口产品：否

采购人信息

名称：湖北省消防救援总队

地址：武汉市武昌区公正路7号

联系方式：叶先生、任先生027-87269999-9311

第一部分  供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他采购活动。

- 应未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 特定资格要求：本包只接受制造商投标。

第二部分  技术及商务要求

说明：文件中“★”标注的内容为实质性要求，应当全部满足或优于。

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 单位 | 要求/备注 | 产品属性 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 1 | 370 | 辆 |  | 货物 | 工业 |
| 交货期 | 合同签订之日起100个日历日 |
| 质保期 | 验收合格之日起1年（技术参数要求中对货物或货物零配件质保期/保修期有特殊规定的按照特殊规定执行） |

二、项目概述及简介

为进一步加强全省基层装备建设，提升自然灾害应急处置能力，满足“全灾种、大应急、大救援”的灾害事故处置需要，打造系列化、体系化、成建制的装备体系。此次拟公开招标采购自然灾害应急能力提升工程消防车辆234辆。

三、采购项目相关的标准、规范

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

| 序号 | 名称 | 标号或文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 消防车消防要求和试验方法 | XF39-2016 |
|  | 消防车 第1部分：通用技术条件 | GB7956.1-2014 |
|  | 机动车运行安全技术条件 | GB7258-2019 |
|  | 漆膜颜色标准 | GB/T 3181-2008 |
|  | 专用汽车定型试验规程 | QC/T252-1998 |
|  | 室内装饰装修材料人造板及其造品中甲醛释放限量 | GB18580-2017 |
|  | 消防车第2部分:水罐消防车 | GB 7956.2-2014 |
|  | 消防车 第4部分：干粉消防车 | GB 7956.4-2019 |
|  | 消防车第23部分:供气消防车 | GB7956.23-2019 |
|  | 消防车第12部分:举高消防车 | GB7956.12-2015 |
|  | 消防车第14部分:抢险救援消防车 | GB7956.14-2015 |

- 技术要求

说明：下表标注有“△”号的条款，为 “评标标准”中的评分内容。

| 序号 | 名称 | 功能及技术参数 | 评审点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | △ |
| 1 | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 1.1整车技术要求 |  |
|  |  | 1.1.1安全装置 |  |
|  |  | 1.1.1.1.1配置安装360°全景影像系统（360°全景监控系统可通过车头、两侧及车尾的≥4个摄像头检测周围环境状态，形成360°全景影像；配备7英寸彩色显示屏（设置在驾驶室中控部位，便于驾驶员观察和操作），显示屏分辨率≥1080P，支持分屏和单屏（支持24h存储功能，存储卡≥64G）和倒车雷达； |  |
|  |  | 1.1.1.1.2全车子午线钢丝轮胎、配置胎压监测系统； |  |
|  |  | 1.1.1.1.3备用轮胎采用原车原尺寸轮胎，做好随车固定且方便拆装； |  |
|  |  | 1.1.1.1.4最高车速不得超过95km/h，并确保限制的车速不超过底盘厂允许的最高车速； |  |
|  |  | 1.1.1.1.5配备ESP电子车身稳定系统、ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、排气制动等安全装置，必须保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求； |  |
|  |  | 1.1.1.1.6采用全封闭驾驶室，全钢框架焊接结构，电动液压缸倾翻、带安全锁止装置；每个门框安装扶手≥1个，顶部附加1个抓手，便于人员登车； |  |
|  |  | 1.1.1.1.7两侧外置曲面后视镜、广角后视镜，副驾驶一侧门下盲区望地镜和驾驶室前盲区镜（左2，右4）； |  |
|  |  | 1.1.2电气装置 |  |
|  |  | 1.1.2.1整车设有驾驶室内控延时开关和底盘手动双电源总开关，其中底盘手动电源总开关设置在驾乘室左侧，位置合理，操作方便；警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计； |  |
|  |  | 1.1.2.2警灯：长排红色警灯，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求；警报器功率≥200W，带录音、扩音喊话功能； |  |
|  |  | 1.1.2.3侧警灯：车身两侧各装≥3组（整车长度超过10m时；设置≥4组）爆闪红色警灯；车身两侧下方安装≥3组（整车长度超过10m时；设置≥4组）安全侧标志灯； |  |
|  |  | 1.1.2.4驾驶室内部带冷暖空调、收音机、行车记录仪和车内视频监控系统（支持24h存储功能，存储卡≥64G），预留车载电台电源接口（随车配备1台车载台，350～400MHz，同时满足350M无线通信要求和应急370M无线通信频率要求,并提供相应的写频软件及写频线）；配备≥1组220V电源接口，功率≥2000W、并配备≥2个USB3.0接口，采用集成设计并做好固定； |  |
|  |  | 1.1.2.5自动充电充气装置：应装有着车自动脱落充电插口，设置在消防车左侧驾乘室后方，第一个箱体前侧，高度距离地面80cm-150cm之间适宜的位置，配备≥15m自动回收伸缩电线卷管器； |  |
|  |  | 1.1.3厢体 |  |
|  |  | 1.1.3.1材质：厢体为铝合金材质，内部器材骨架为铝合金型材和板材构建；内饰板≥3mm氧化铝合金板，内饰底板≥3mm氧化铝合金花纹板； |  |
|  |  | 1.1.3.2结构：钢制框架和铝合金型材专用连接件结构，并确保其强度和刚度；合理设计并增加器材放置空间，放置器材隔断空间可调整；对车厢内部需要经常检测的部件，在适当部位须安有活门，其他需要进入车内部检查和维修的地方也应敞开或有可移动的板；器材箱应具有排水功能；箱体器材架设计与使用单位协商确定； |  |
|  |  | 1.1.3.4翻板踏脚：材质使用铸造铝合金或钢框架覆铝合金花纹板，表面应有防滑措施，离地高度应合适，阻尼适中，内侧应有锁止装置，保证行车时不会自动翻下； |  |
|  |  | 1.1.4其他要求 |  |
|  |  | 1.1.4.1消防车均采用内涂层、磷化等方式进行防腐防锈处理； |  |
|  |  | 1.1.4.2全车主要部件应防腐处理； |  |
|  |  | 1.1.4.3车身颜色及外观涂装符合GB/T3181-2008中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求（驾驶室前门环绕字内容信息与使用单位协商确定）； |  |
|  |  | 1.1.4.4交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；首次保养（含材料、人工、差旅等）免费； |  |
|  |  | 1.1.4.5汽车应急启动电源；支持12V/24V车载电瓶柴汽双用打火搭电启动；支持手机、平板电脑USB充电，USB充电口≥2个；电源容量≥120000mA；启动峰值电流≥3000A；自带LED照明灯；启动、打火寿命次数≥1000次； |  |
|  |  | 1.1.4.6配备金属材质防滑链一副； |  |
|  |  | 1.1.5整车按国家、行业标准中“器材摆放、固定和配备随车”配齐随车器材（选配器材除外），设备布置合理； |  |
|  |  | 1.1.6随车资料：底盘使用说明书、底盘维修手册、底盘零件目录图册、底盘质量保修卡、底盘合格证、上装使用维护说明书、系统（管路、气动、电路等）结构图、车辆整车合格证、随车工具器材清单、牌照办理相关资料（工信部公告、报关单彩色复印件（采用进口底盘的）、发动机号拓印件、车架号拓印件、车辆彩色照片等资料），每车各1份；以上所有资料为中文或有中文对照翻译，并提供电子档1份；设置通过国家消防救援局装备物资管理系统生成的二维码，二维码印在整车铭牌上，能集成消防装备的技术参数、维护保养注意事项、使用操作视频、检验检测报告、执行标准、制造厂名称、地址、售后服务联络方式等信息，方便使用者扫描下载使用； |  |
|  |  | ★1.1.7投标时需提供所投同类型车辆国家消防装备质量监督检验中心（或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的检验检测机构资质证书范围内的国家级质检中心）出具的完整检验报告复印件（加盖投标单位公章），提供检测检验机构级别佐证资料，且出具具有生产所投车辆能力且能履约的承诺函； |  |
|  |  | ★1.1.8承诺交货验收时需提供中标车辆国家消防装备质量监督检验中心（或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的检验检测机构资质证书范围内的国家级质检中心）出具的完整检验报告复印件并加盖供货商公章，以及中标车型公告； |  |
|  |  | 1.1.9车辆前后牌照悬挂位置易识别、无遮挡、固定设施牢固、符合应急牌照尺寸大小，预留固定牌照的4个螺丝孔位； |  |
|  |  | 1.1.10消防车前部有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，车身尾部左下侧显著位置(保险杠之上的后部车身表面)标注整车型号、汽车生产企业名称，标注的内容与车辆产品标牌、车辆整车出厂合格证明等文件内容一致，其文字高度不得低于15mm，应能永久保持（不得采用油漆喷涂和不干胶粘贴方式）；汽车生产企业名称必须采用中文汉字标注，车长超过4.2m的车型中文汉字高度不得低于25mm，车长不超过4.2m的车型中文汉字高度不得低于20mm；生产企业名称和商品文字商标必须采用同一材料标注； |  |
|  |  | 1.1.11国产底盘为交货期截止日期前1年内出厂，底盘的重要部件如轮胎、发动机等为原装部件； |  |
|  |  | 1.2底盘 |  |
|  |  | ★1.2.1发动机功率≥290kW； |  |
|  |  | 1.2.2 满足或优于6×4驱动方式； |  |
|  |  | 1.2.3 整车尺寸长×宽×高≥11700 mm×2450 mm×3000mm |  |
|  |  | 1.2.4 满足或优于国VIb排放标准； |  |
|  |  | ★1.3车载静中通卫星天线（1套）整体技术指标达到或优于《全国消防部队卫星通信网入网技术要求》标准，能够接入应急管理部消防救援局卫星通信网络； |  |
|  |  | 1.3.1.1 Ku频段车载静中通卫星通信天线，天线等效口径≥1.2m； |  |
|  |  | 1.3.1.2工作频率：发射：13.75～14.5GHz，接收：10.70～12.75GHz；增益应满足以下要求：发射≥43.3dBi@14.25GHz，接收≥ 42.1dBi@12.50GHz； |  |
|  |  | ★1.3.1.3仅支持单北斗模式（内置其它定位模块的必须能彻底关闭）； |  |
|  |  | 1.3.1.4天线控制器：全自动一键式寻星，可在3min内完成展开、定位、寻星； |  |
|  |  | 1.3.2卫星功放 |  |
|  |  | 1.3.2.1提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证； |  |
|  |  | 1.3.2.1输入频率：950～1700MHz；输出频率：13.75～14.5GHz；输出功率 (P1dB)：≥+46dBm | △ |
|  |  | 1.3.3 LNB |  |
|  |  | 1.3.3.1输入频率范围：12.25～12.75GHz； |  |
|  |  | 1.3.3.2 输出频率范围：950～2150MHz； |  |
|  |  | 1.3.3.3本振频率：11300MHz； |  |
|  |  | 1.3.4 调制解调器 |  |
|  |  | 1.3.4.1双通道卫星调制解调器，具有独立网管信道，可接入应急管理部消防救援局新卫星管理平台； | △ |
|  |  | 1.3.4.2调制解调方式：支持BPSK.QPSK.8PSK.16APSK； |  |
|  |  | 1.3.4.3工作频段：频率范围：950～2150 MHz，10Hz分辨率； |  |
|  |  | 1.3.5频谱分析仪； |  |
|  |  | 1.3.5.1采用全数字中频技术； |  |
|  |  | 1.3.5.2频率范围：9kHz～1.5GHz； |  |
|  |  | 1.3.5.3显示屏：直观的操作面板和界面； |  |
|  |  | 1.4卫星控制软件:支持windows操作系统，监控功能包括：卫星天线、功放、调制解调器、频谱仪的参数监控和设置，卫星天线的方位角、极化角、信标监控，采用全自动寻星方式，实现一键对星，全中文操作界面； |  |
|  |  | 1.5图像及视频会议系统 |  |
|  |  | 1.5.1车顶高清云台摄像机（1套） |  |
|  |  | 1.5.1.1超强抗震特性、车载专用； |  |
|  |  | 1.5.1.2采用阵列式红外灯，白光有效距离≥80m； | △ |
|  |  | 1.5.1.3室外全天候环境设计，防护等级≥IP66，具有防雾、防尘、除霜功能、带雨刷； | △ |
|  |  | 1.5.1.4采用≥200万dpi逐行扫描CMOS、捕捉运动目标无锯齿.提供≥1080P高清画面； |  |
|  |  | 1.5.1.5 巡航轨迹≥6条，预置位≥120个；水平360°连续旋转，最快旋转速度≥100°/s，俯仰角度≥180°，全方位无盲点； | △ |
|  |  | 1.5.1.6具有断电恢复，长焦自动限速、自动归位， 摄像机位置坐标和放大倍数显示功能； |  |
|  |  | 1.5.1.7光学变焦≥30倍，支持透雾功能、数字防抖、图像增强以及背光补偿、宽动态、3D降噪等；dpi≥200万，提供≥1080P高清画质； |  |
|  |  | 1.5.2车顶一体化摄像机（1套） |  |
|  |  | 1.5.2.1逐行扫描CMOS≥200万dpi，光学变倍≥30倍；支持透雾功能、数字防抖、图像增强以及背光补偿，支持多种控制方式； |  |
|  |  | 1.5.2.2 带遮阳罩、雨刷，防护等级≥IP66； |  |
|  |  | 1.5.2.3 控制键盘：用于车内人员本地控制云台摄像机、雨刷等，和云台能配套使用； |  |
|  |  | 1.5.3会议摄像机（2套） |  |
|  |  | 1.5.3.1支持超广角镜≥70°，光学变焦≥12倍，并支持≥32倍数字变焦； |  |
|  |  | 1.5.3.2支持H.264～H.265编码，可实现全高清1080P/60fps低带宽传输； |  |
|  |  | 1.5.3.3 摄像机高品质HD CMOS传感器，达到1080P全高清，200万以上有效dpi； |  |
|  |  | 1.5.3.4 1080P下输出帧频达到60fps，720P下输出帧频达到120fps； |  |
|  |  | 1.5.3.5接口：支持HDMI高清输出、SDI接口、网络接口，三路可同时输出； |  |
|  |  | 1.5.3.6远程控制：使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制； |  |
|  |  | 1.5.3.7 车内前后各1套； |  |
|  |  | 1.5.4高清混合矩阵（1套） |  |
|  |  | 1.5.4.1输入信号格式： HDSDI、HDMI、DVI、VGA等； |  |
|  |  | 1.5.4.2输出信号格式： HDSDI、HDMI、DVI、VGA等； |  |
|  |  | 1.5.4.3矩阵规模：16×16； |  |
|  |  | 1.5.4.4具有信号均衡补偿、修正和自动调节功能，确保信号转换切换后无损耗； |  |
|  |  | 1.5.4.5场逆程切换，保证切换更快、无缝切换瞬间画面完整； |  |
|  |  | 1.5.4.6控制方式：RS232控制、RS422控制和TCP/IP控制； |  |
|  |  | 1.5.4.7 提供多种控制方式：外置专用面板控制和专用软件控制； |  |
|  |  | 1.5.5显示屏 |  |
|  |  | 1.5.5.1触摸显示屏（主显示器）：1个，尺寸大小根据车辆实际改造结构配置（不低于75英寸），支持1080P高清显示，背光类型：DLED；触摸精度：±1mm (≥ 90%以上触摸区域)； |  |
|  |  | 1.5.5.2 液晶显示屏（副显示器）：2个，尺寸≥40英寸，分辨率不低于全高清（1920×1080），显示比例：16:9，彩色制式：PAL/NTSC/SECAM； | △ |
|  |  | 1.5.6 操作区显示屏:19寸标准机架显示器≥3个 |  |
|  |  | 1.5.7 4K高清视频会议终端2台 |  |
|  |  | 1.5.7.1利用卫星提供链路，支持《消防救援局现有图像综合管理平台》监控资源查找、资源关注、视频浏览、云台控制、语音对讲等； |  |
|  |  | 1.5.7.2视频标准:H.263、H.263+、H.264多码流技术； |  |
|  |  | 1.5.7.3视频特性:最高图像编码分辨率：1920×1080； |  |
|  |  | 1.5.7.4视频输入：接口至少支持DVI、HDMI、SDI； |  |
|  |  | 1.5.7.5视频输出:接口至少支持DVI、HDMI、SDI； |  |
|  |  | 1.5.7.6音频标准:G.711/G722/G722.1/G.729等宽频语音； |  |
|  |  | 1.5.7.7音频输入:麦克风输入，Mini MIC IN，RCA接口； |  |
|  |  | 1.5.7.8音频输出:线路输出：LINE OUT，RCA接口； |  |
|  |  | 1.5.7.9网络接口: 10M/100M/1000M 快速自适应以太网接口； |  |
|  |  | 1.5.8 硬盘录像机 |  |
|  |  | 1.5.8.1音频输入≥8路； |  |
|  |  | 1.5.8.2音频输出≥1路； |  |
|  |  | 1.5.8.3音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM； |  |
|  |  | 1.5.8.4视频输入≥8路HDSDI； |  |
|  |  | 1.5.8.5视频输出≥1路VGA输出、≥1路HDMI输出等； |  |
|  |  | 1.5.8.6图像分辨率：支持1080P/720P/960H等； |  |
|  |  | 1.5.8.7内置硬盘容量≥8T； |  |
|  |  | 1.5.8.8备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份； |  |
|  |  | 1.5.9 5G聚合路由器：1台，符合嵌入式2U机架标准，卡槽数量≥6卡槽能混插，具备5G多链路聚合功能，实现6卡4G/5G链路捆绑传输，向下兼容4G；支持多运营商5G卡组合，无线链路与有线链路捆绑传输和WIFI 2.4G、1.5.8G多频覆盖；需实现VPN专网链路聚合，本地管理和云端管理，与1台视频会议终端配合使用；6广播系统（1套） | △ |
|  |  | 1.6.1数字调音台（1套） |  |
|  |  | 1.6.1.1 通道平衡话筒输入，带幻象供电，支持话筒前置放大增益调整； |  |
|  |  | 1.6.1.2话筒混音具备反馈抑制功能； |  |
|  |  | 1.6.1.3所有输入通道均具有多段参量均衡调节和增益控制，带滤波、均衡、门限反馈消除或增益分享自动混音反馈消除，高/低通可设； |  |
|  |  | 1.6.1.4多通道平衡线路输出，延时可调，混音递减和辅助路径的混音信号给到多个特殊位置或满足任何特殊要求的输出； |  |
|  |  | 1.6.1.5所有输出通道均具有多段参量均衡调节和增益控制，带滤波、均衡、门限反馈消除或增益分享自动混音反馈消除，高通/低通可设； |  |
|  |  | 1.6.1.6 16 × 12全矩阵混合模块，交叉点混合电平可任意调节； |  |
|  |  | 1.6.2无线话筒（2套） |  |
|  |  | 1.6.2.1 配备2套无线话筒（每套两个话筒），抗干扰能力强，使用距离≥100m； |  |
|  |  | 1.6.2.2 频率稳定性<±20ppm； |  |
|  |  | 1.6.3车内音箱2套，含会议区和操作区音响，喇叭位置根据车内布局布置，采用触控调节形式，采用AUX音频输入接口，立体声数字处理系统；输出功率≥60W； |  |
|  |  | 1.6.4有线话筒:12套，电容会议话筒（每个坐席一个，接口与会议系统对应），咪杆长度≤400mm有效拾音距离20-50cm，频率响应：2020000Hz，灵敏度≥30dB； | △ |
|  |  | 1.6.5车外高音喇叭：4套，功率≥150W，频响≥80Hz～16KHz；灵敏度≥111±3dB，防水防尘，支持室外安装； |  |
|  |  | 1.6.6车外功放：标准机架式结构，接口：话筒输入≥2路，线路输入≥3路，辅助输出≥1路，各路信号输入有独立音量控制及总音量调节，功率≥800W； |  |
|  |  | 1.7集中控制系统（1套） |  |
|  |  | 1.7.1.1支持RS232、RS485通信波特率及数据格式可调，RS232双向串行接口≥12路，RS485双向串行接口≥4路，红外接口≥12路； |  |
|  |  | 1.7.1.2红外接口：支持国产红外自学习，同时可以作为输入接口； |  |
|  |  | 1.7.1.3继电器接口≥12路，可控制设备电源及升降杆等逻辑控制设备； |  |
|  |  | 1.7.1.4控制终端：配备一个无线可移动式集中控制终端，支持windows、Android系统控制器，支持多终端及会议设备同时控制； |  |
|  |  | 1.7.2控制软件：可控制整车主要设备包括但不限于：车载通信设备、音视频设备、车体支撑系统、升降照明、灯光调节、音视频信号切换等，设备电源集中管理，采用全中文界面，操作简单、方便、易于掌握；集中控制系统的操作终端采用触摸屏方式，能统一管理集中监控；设备的所有重要参数都显示在主监控界面，并提供对全车工作程序误操作报警； |  |
|  |  | 1.8多媒体办公系统（1套） |  |
|  |  | 1.8.1工控机：1台，不低于以下配置：4U/英特尔酷睿第十四代i9 /128G内存/2T固态硬盘/显卡RTX4080ti/1000M网卡/DVD刻录/防尘/防震/耐高温、高湿；有声卡，PCI-E HDMI视频采集卡，4个USB口，输出配置VGA、HDMI接口输出； | △ |
|  |  | 1.8.2专业移动图形工作站1台：不低于以下要求：18英寸高性能笔记本电脑，第十四代I9/64G/4TB SSD/RT×4090/，含三维建模软件（1、配备建模软件支持并兼容本项目配置所有相机所采集、生成的图像、影像数据，实现二维/三维模型图像重建输出模型成果；2、软件支持同时开启多个任务，多任务排队重建；软件可将生成的多个二维模型进行叠加显示；提供加盖制造商公章的相关机构检测报告复印件或原厂佐证材料；3、支持添加点、测量距离、面积、体积；4、提供软件永久性授权。）和三维模型修改软件（1、配备软件支持模型优化功能，支持三维模型编辑，快速实现模型修饰工作；2、能准确识别模型中的悬浮物、破洞、车辆和水面等，支持一键自动修补、批量修补网格，快速生成真实纹理；3、支持快速分享功能，在无需安装第三方软件的情况下，实现移动端、办公端的模型分享；4、提供软件永久性授权。）； | △ |
|  |  | 1.8.3 5G无线路由器：插上5GSIM卡即可使用，峰值下载速度≥2.0Gbps，支持5G/4G网络，双频Wifi芯片；自带千兆网口数量≥2；系统可加载广域网通信VPN隧道、WIFI局域网传输的安全认证等安全功能； | △ |
|  |  | 1.8.4 24口千兆以太网交换机：2台，支持10M/100M/1000M网络接口； |  |
|  |  | 1.8.5宽幅彩色打印机1台：操作室桌面固定式安装，具备复印、扫描、传真、打印等功能，支持无线网络打印，支持自动双面复印、打印，单面支持纸张尺寸A1、A2、A3、A4等，具备USB、以太网、WiFi端口，支持无线打印，支持彩色打印、照片打印，彩色模式最佳打印分辨率≥2400×1200dpi，黑白模式最佳打印分辨率≥2400×1200dpi，支持馈纸式扫描，支持输稿器打印，墨盒及打印卷纸按1:3配备； |  |
|  |  | 1.8.6.无线键盘鼠标3套； |  |
|  |  | 1.8.7.KVM一体机1套； |  |
|  |  | 1.8.7.1 电脑连接数：直接连接数≥8； |  |
|  |  | 1.8.7.2 外接鼠标连接端口，不低于以下要求：1×USB Type-A 母头，电脑端连接端口：8×SPHD-15/17母头，固件更新：1×RJ-11 母头，电源：1×3针脚交流电源插座，USB端口：1×USB Type-A母头； |  |
|  |  | 1.8.8车载天通移动电话1部（含1根手持全向天线及3年话费）； |  |
|  |  | 1.9供配电系统（1套） |  |
|  |  | 1.9.1发电机：超静音发电机，配备车载柴油或者汽油超静音发电机组，水冷系统，功率≥20kW；噪音水平7m/3m/1m 55/65/69dB(A)，发电机副油系统：副油箱≥150L，管路及附件； | △ |
|  |  | 1.9.2 UPS电源：采用品牌UPS电源，额定功率不低于6KVA，额定电压：220/230/240V，输入功率因数≥0.9； |  |
|  |  | 1.9.3免维护蓄电池：容量不低于38Ah/12V，为整车直流设备供电，采用免维护电池；安全防爆；深放电恢复性能要求好；无游离电解液，侧倒90°仍能使用； |  |
|  |  | 1.9.4智能充电机：具备电池电量检测、输出短路、输入反接、充电器过温、电池过温、过压保护等功能； |  |
|  |  | 1.9.5防雷接地系统：采用C级及以上防雷浪涌保护器； |  |
|  |  | 1.9.6电源线缆盘及线缆：电动/手动一体，阻燃橡套软线50m，5×10mm²；用于从指挥车取电，对外供电用，线缆线芯≥3×4mm²，长度≥50m，纯铜；支持过载保护、国标5孔插座、滑轮、伸缩杆、耐摔材质； |  |
|  |  | 1.10环境调节及保障 |  |
|  |  | 1.10.1车载空调2套：会议区分体式空调功率≥5P，制热量18000W，制冷量：20000W，操作区分体式空调功率≥2P，满足车辆完全展开所需制热和制冷需求，具备通信接口支持第三方控制； | △ |
|  |  | 1.10.2室内LED屏：条形LED点阵屏，会议室大屏上方安装，清晰度不低于P3，点间距≤3mm，根据用户需求定制，屏幕水平视角≥120±10 °，屏幕垂直视角≥130±10 °； |  |
|  |  | 1.10.3照明系统：车外外接电缆箱工作灯、群箱照明、车外场地照明灯等；车内交直流混合LED照明，会议区照明分组，根据需要可调节亮度，室内照度离地0.8m的水平面上要求不低于50lux； | △ |
|  |  | 1.11车内外装饰 |  |
|  |  | 1.11.1车内外综合布线：车内外布线整齐、合理、安全、可靠，并适当留有余量；强电与弱电分开，电源线及各种信号线槽分开，避免电磁干扰，满足电磁兼容的设计条件；本着隐蔽、美观、防雨、密封的基本原则，接线头和线缆部分应有标识，并与说明书相对应，标识清晰，便于检修； |  |
|  |  | 1.11.2基础内饰：装饰材料全部选用阻燃环保型材料，密封好，并要对外隔声，对内吸声； |  |
|  |  | 1.11.3会议桌：要求采用优质实木木质桌面，喷漆抛光处理，颜色与车内装饰协调，桌面安装信息接口（设置网线、HDMI、有线话筒、音频输入、多功能电源插座等接口）； |  |
|  |  | 1.11.4会议座椅：采用优质高级真皮，双滑轨，360°旋转盘，头层真皮，阻燃耐磨,滚边包裹，座椅骨架和调节结构采用优质钢骨架； |  |
|  |  | 1.11.5操作座椅：采用优质高级真皮，颜色与会议椅一致，座垫与背垫均要求采用骨架整体发泡一次成型技术制造； |  |
|  |  | 1.11.6操作室及车厢外应预留接口（网口、SDI输入口、HDMI输入口、HDMI输出口、有线话筒、音频输入、卡侬输出、电源插座等接口，每种接口不少于2个）； |  |
|  |  | 1.12车体改制(根据使用单位实际需求定制) |  |
|  |  | 1.12.1车厢骨架制造：厢体框架采用钢骨架，胶合铝丝焊、模具成型工艺，形成框架结构，变形小，接强度高，组焊校型，打磨，框架进行磷化处理，防腐防锈等处理； |  |
|  |  | 1.12.2车副骨粱制造：采用强度不小于20号钢的钢矩管焊接珩架结构，组焊校形，打磨，进行磷化防锈处理，喷防锈漆； |  |
|  |  | 1.12.3厢体出入门：采用铝板与铝型材组焊，门板成型，专用胎具组焊，校形，打磨，内嵌不锈钢合页，强度高，安全可靠，采用气弹簧支撑协助开门，方便实用； | △ |
|  |  | 1.12.4双侧拉箱：采用电动控制，钢骨架铝蒙皮结构，车厢具有良好的环保隔热、防潮、防尘密闭性能，侧拉厢长度应根据使用单位需求定制设计，满足车厢会议室会议桌左右各2排座位的要求，1排临近会议桌，1排依靠车厢可折叠；侧拉箱导轨安全可靠，保持厢体同步平行运动，展开后侧拉箱地板与会议桌地板齐平，收回时，侧拉箱地板嵌入会议桌地板下部； |  |
|  |  | 1.12.5车厢地板采用木地板等材质铺设，地板上下表面应采取防腐措施，地板应无弯曲及其他缺陷； |  |
|  |  | 1.12.6车窗采用挡雨、防蚊、遮光、采光功能的多功能车窗，提高车厢内部的亮度，野外时提高室内通风效果；车厢门设置纱窗，防止夏季蚊虫进入车厢内，车厢内有烟雾报警器，车厢内设≥2套紫外线消毒灯且电源开关具有防误操作保护措施； |  |
|  |  | 1.12.7其他警示系统、油漆及外饰、文件柜、储物柜、车体部分改造等车辆改造部分应根据使用单位需求定制； |  |
|  |  | 1.13辅助系统设备 |  |
|  |  | 1.13.1稳定支撑：支撑腿应选用自动调平液压支撑，具有一键式自动调平功能；单腿承载能力不小于车辆总重量的1/2，可同时收放也可单独控制；液压支撑系统中应设计自动调平装置和互锁装置，当液压支撑没有收起时，车内的报警装置将报警提醒驾驶员不要发动汽车，以免造成事故； |  |
|  |  | 1.13.2电动升降杆：高度不低于8m，可抗8级风，与镝灯和车载高清摄像机配合使用； |  |
|  |  | 1.13.3镝灯：2个，防尘防水等级≥IP65，单只光源功率≥1000W |  |
|  |  | 1.13.4车载云台：两端承重≥15kg，旋转范围：水平≥350°，垂直≥200°，配置大功率照明灯安装支架，配置一体化摄像机安装支架、控制系统； |  |
|  |  | 1.13.5控制箱：控制云台上下左右旋转，控制摄像机变倍、变焦、光圈，控制雨刮运动，控制镝灯开关，控制升降杆升降，具备一键复位功能； |  |
|  |  | 1.13.6自动充电脱离系统：给车载蓄电池充电，可长时间供电，并与底盘启动系统连接，发动机启动后，连接线缆自动脱落； |  |
|  |  | 1.14随车通信器材（应提供以下通信器材备选，具体种类及数量根据使用单位需求配备） |  |
|  |  | 1.14.1语音综合调度台1套：采用便携全功能一体化调度控制台，配备支持软件定义的全功能操作面板，可接入150M、350M、370M、400M、800M等频段的PDT、DMR、MPT、Tetra、模拟对讲机、短波电台、有线电话、PoC电话、公网手机等终端，可通过IP网络与应急PDT专网、公安 PDT专网、应急LTE专网、PoC平台、PSTN电话网和自组网进行互联，可将卫星通信网、移动公众网作为应急通信链路，实现救援现场与指挥中心的协同调度指挥，FXO接口不少于1路，模拟音频接口≥4路；RJ45 网口≥2个；USB 接口≥2个；HDMI视频输出接口≥1个；卡侬接口（外接鹅颈麦克风）≥1个；手咪接口（外接手咪）≥1个；3.5mm 耳机接口（外接头戴式耳麦）≥1个；天线接口：4G天线接口、350-400M天线接口；发射功率≥4W；工作时间≥8h；防护等级：运输状态防护等级≥IP65；工作温度：-30℃～+55℃；重量≤20kg；尺寸：≤570×250×260mm（W×H×D）；定制化要求：采用便携箱形式，内置不小于17英寸触摸显示屏、2路音箱（用于监听和调度）、3路无线对讲模块（开机即支持对讲功能）、2路4G语音模块、1路4G路由模块、1台主机（Intel i7及以上），双通道：配备调度及监听双路声音通道，可在调度的同时，监听其他通话； | △ |
|  |  | 1.14.2语音自组网基站3套：级联要求：级联4跳之后延时≤0.5s； 操作要求：操作便捷、支持一键式开机、随地架设、预设频率；支持兼容标准PDT对讲机的常规模式；支持与定位设备集成联用；频率范围：350～400MHz；支持有线、无线联网以及有、无线混合组网；仅支持单北斗模式（内置其它定位模块的必须能彻底关闭）；具备有PTT按键、麦克、喇叭、内置爆闪灯；为方便部署，基站须有声音提示及信号强度显示；为方便回收，可远程控制声光提示；内置公网4G/5G模块；发射功率：10W/25W/45W三档功率可调；防护等级≥IP67(含电口、光口、供电等相关接口)，提供第三方检测机构检测报告；工作时长≥20h；每台基站提供一块原装备用电池，支持低电量告警提示，电池支持快捷更换，支持电池单独充电,电池自带智能电量显示（关机状态下可查看电池电量）；接口：光纤防水接口、防水航空网口、防水航空接口（不含外接接口）；整机重量（含电池）≤4.5kg；显示屏≥2.0英寸；兼容性要求：需与采购需求单位协商进行互联互通现有的窄带自组网基站和对讲机； |  |
|  |  | 1.14.3MESH自组网系统（自组网基站3台、单兵终端1台含高清手持摄像机） |  |
|  |  | 1.14.3.1自组网基站：操作便捷、支持一键式开机、随地架设；单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8Mbps；支持512-582MHz或1420-1520MHz工作频段；接口要求：提供一体化HDMI视频和一体化3.5mm音频接口，提供光口2个，网口1个，支持接入4G/5G公网；兼容性要求:设备接入《湖北消防救援总队现有图像综合管理平台》，在此平台资源树目录下可直接调取MESH单兵资源，并和单兵之间发起双向语音通信； | △ |
|  |  | 1.14.3.2单兵终端：操作便捷、支持一键式开机、随地架设；配置全向天线情况下,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥20km，且无线传输速率≥4Mbps；支持512～582MHz或1420～1520MHz工作频段；接口要求：提供一体化HDMI视频和一体化3.5mm音频接口，提供网口，支持WiFi、蓝牙接入，支持5G公网双SIM卡接入；具备内置不小于2.4寸彩色液晶显示屏幕，支持通过屏幕查看相邻单兵和单兵本地采集的视频图像，可以通过屏幕快速配置，查看设备状态、链路状态、视频图像传输状态等； | △ |
|  |  | 1.14.4便携天线塔1台：支持鞕状或棒状天线、云台摄像机、传感器、照明灯、高音号角等应急设备的升高架设；高度≥5m；总重量≤11kg（含背包、固定附件等）； |  |
|  |  | 1.14.5便携指挥箱1台：整机集成前方指挥部常用的指挥视频终端、语音调度台、音视频矩阵、电话、话筒、音箱、网络、锂电池等模块，可无缝接入《湖北消防救援总队现有图像综合管理平台》，快速搭建前方指挥部调取4G单兵终端、4G布控球等设备视频，内置1路1080P高清摄像头，支持水平270°和垂直105°旋转，1路SDI高清输入接口，7路HDMI高清输入接口，自带3路15.6寸高清1080 LCD屏，6路HDMI高清输出接口；集成1路鹅颈麦分输入，1路无线麦克风输入，1路卡侬头输入，1路双莲花输入，1路3.5接口LINE-IN；2路双莲花输出，1路3.5接口LINE-OUT，支持5G/4G全网通通讯，支持 Wifi通讯；5个100/1000M有线网络接口； | △ |
|  |  | 1.14.6.电台接入网关1套：1U机架式安装，支持标准SIP协议（RFC3261、RFC2543），支持标准SIP协议（RFC3261、RFC2543），1路集群对讲接口（航空接口），1个以太网接口，1个电脑维护网口，支持1路SIP语音通道，支持G.711A/U law、 G.723.1、 G.729A/B编码，支持RFC2833、INBand、SIPINFO，电台控制PTT，VAD，COR，× #按键，语音延时＜100ms，PTT电平信号可调节高低电平、PTT最长时间可调、接收PTT反馈信号可调、释放PTT噪声音质可调； |  |
|  |  | 1.14.7.野战光缆传输系统1套：野战光缆≥3000m及光纤收发器； |  |
|  |  | 1.14.8.防水运动相机3套，可录制5K、4K图像、前置后置显示屏，防水深度≥15m、可用作采集镜头传输图像（接HDMI接口）； | △ |
|  |  | 1.15装备交付时，整车铭牌上附着由“消防装备物资信息采集系统”（http://xfzb.119.gov.cn/html/index.html）自动配发的装备物资二维码（或RFID）标签，标签的形式、材质、尺寸、粘贴位置等按使用单位要求制作并粘贴； |  |
|  |  | 1.16提供中文使用说明书及电子文档，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；软件需免费升级至最新版本； |  |

五、商务要求

说明：下表标注有“△”号的条款，为 “评标标准”中的评分内容。

| 序号 | 商务条款 | 具体内容 | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★项目交付务地点： | 1.1湖北省消防救援总队训保支队，验收合格后送至各需求支队指定地点，不另行收费。 |  |
|  | 交货要求 | 2.1有完善的交货保障方案及排产时间节点。 | △ |
|  | ★报价要求 | 3.1投标人的投标总报价应当包含完成本次招标内容全部工作所需的一切费用（含税费、保险、市场变化，文件未列明等可能发生的费用），即投标总报价为“交钥匙”价，对在合同实施过程中可能发生的其它费用，采购人概不负责。 |  |
|  |  | 3.2投标报价中的分项单价超过采购清单中预算单价金额的投标无效。 |  |
|  | ★资金支付 | 4.1合同款支付：按合同约定执行 |  |
|  |  | 4.2中标人必须按国家有关财税规定开具发票。 |  |
|  | ★交付标准和方法 | 5.1交付标准：执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范，执行采购文件要求、投标响应承诺和采购合同的约定。 |  |
|  |  | 5.2中标人完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。 |  |
|  |  | 5.3验收方案:采取总队与支队两级验收方式验收。 |  |
|  | ★质保（服务）范围和要求 | 6.1验收合格之日起1年（技术参数要求中对货物或货物零配件质保期/保修期有特殊规定的按照特殊规定执行） | △ |
|  | ★违约责任 | 7.1中标人的违约责任： |  |
|  |  | 7.1.1所有中标内容均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件“★”指标和投标承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时中标人对不满足要求的内容承担违约责任。 |  |
|  |  | 7.1.2若非采购人原因，中标人逾期提供货物（工程或服务）的，中标人向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每延误一天的赔偿费按逾期货物金额的百分之0.1计收（从货款中扣除），直至提供货物（工程或服务）为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之10。一旦达到误期赔偿最高限额且仍无法按期提供货物（工程或服务）的，采购人有权终止合同。 |  |
|  |  | 7.1.3中标人遇不可抗力或国家政策调整等因素导致逾期，可提前与采购人协商解决。 |  |
|  | 类似业绩 | 8.1 2021年以来，投标人具有装备类国内销售类似项目经验获得用户评价。 | △ |
|  | 售后服务 | 9.1投标人售后维修到场时间 | △ |
|  |  | 9.2投标人需提供售后服务、检查及解决方案 | △ |
| 10 | 质量要求 | 10.1投标人需提供质量保障、检查及解决方案。 | △ |

- 评标方法及评分标准

一、评标方法

1、本项目采用综合评分法

综合评分法是指投标文件全部实质性满足招标文件要求，且按照评标因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商的评审方法。

二、评分标准

2、商务评分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类似业绩 | 3 | 2021年以来，投标人具有装备类国内销售类似项目经验。具有1份类似业绩得1分，每增加1份加0.5分，最多不超过1.5分；所提供业绩中每有1份正面评价加0.5分，最多不超过1.5分。（投标文件中提供用户单位反馈意见复印件。复印件无用户单位和投标人公章的视为评价无效；同一用户单位出具的多份反馈意见视作1份，提供中标通知书及对应的中标项目采购合同关键页并加盖投标人公章）。 | 商务要求8.1 |
|  | 售后服务 | 3 | 承诺售后维修到场时间不超过6h，得3分；不超过12h得2分；不超过24h得1分；否则不得分。 | 商务要求 9.1 |
|  |  | 3 | 投标人需提供①售后服务方案、②检查方案、③解决方案；每提供一种方案得1分，共3分，否则不得分。 | 商务要求 9.2 |
|  | 质量要求 | 3 | 投标人需提供①质量保障方案②检查方案③解决方案，每提供一种方案得1分，共3分，否则不得分。 | 商务要求 10.1 |
|  |  | 3 | 在不另行收费的前提下，交货验收后，承诺提供3年及以上整体质保服务的（技术参数要求中对货物或货物零配件质保期/保修期有特殊规定的按照特殊规定执行）得3分，2年整体质保服务的（技术参数要求中对货物或货物零配件质保期/保修期有特殊规定的按照特殊规定执行）得1.5分，否则不得分。 | 商务要求 6.1 |

3、技术评分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 5 | 1、输入频率：950～1700MHz；输出频率：13.75～14.5GHz；输出功率 (P1dB)：≥+46dBm；2、双通道卫星调制解调器，具有独立网管信道，可接入应急管理部消防救援局新卫星管理平台；每满足一项得2.5分，共5分，否则不得分。 | 技术要求 1.3.2.1 1.3.4.1 |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 5 | 1、采用阵列式红外灯，白光有效距离≥80m； 2、室外全天候环境设计，防护等级≥IP66，具有防雾、防尘、除霜功能、带雨刷；每满足一项得2.5分，共5分，否则不得分。 | 技术要求 1.5.1.2 1.5.1.3 |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 5 | 1、巡航轨迹≥6条，预置位≥120个；水平360°连续旋转，最快旋转速度≥100°/s，俯仰角度≥180°，全方位无盲点；2、液晶显示屏（副显示器）：2个，尺寸≥40英寸，分辨率不低于全高清（1920×1080），显示比例：16:9，彩色制式：PAL/NTSC/SECAM；每满足一项得2.5分，共5分，否则不得分。 | 技术要求 1.5.1.5 1.5.5.2 |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 5 | 1、5G聚合路由器：1台，符合嵌入式2U机架标准，卡槽数量≥6卡槽能混插，具备5G多链路聚合功能，实现6卡4G/5G链路捆绑传输，向下兼容4G；支持多运营商5G卡组合，无线链路与有线链路捆绑传输和WIFI 2.4G、1.5.8G多频覆盖；需实现VPN专网链路聚合，本地管理和云端管理，与1台视频会议终端配合使用；6广播系统（1套）；2、有线话筒:12套，电容会议话筒（每个坐席一个，接口与会议系统对应），咪杆长度≤400mm有效拾音距离20-50cm，频率响应：2020000Hz，灵敏度≥30dB；每满足一项得2.5分，共5分，否则不得分。 | 技术要求 1.5.9 1.6.4 |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 7 | 1、工控机：1台，不低于以下配置：4U/英特尔酷睿第十四代i9 /128G内存/2T固态硬盘/显卡RTX4080ti/1000M网卡/DVD刻录/防尘/防震/耐高温、高湿；有声卡，PCI-E HDMI视频采集卡，4个USB口，输出配置VGA、HDMI接口输出；2、专业移动图形工作站1台：不低于以下要求：18英寸高性能笔记本电脑，第十四代I9/64G/4TB SSD/RT×4090/，含三维建模软件（1、配备建模软件支持并兼容本项目配置所有相机所采集、生成的图像、影像数据，实现二维/三维模型图像重建输出模型成果；2、软件支持同时开启多个任务，多任务排队重建；软件可将生成的多个二维模型进行叠加显示；提供加盖制造商公章的相关机构检测报告复印件或原厂佐证材料；3、支持添加点、测量距离、面积、体积；4、提供软件永久性授权。）和三维模型修改软件（1、配备软件支持模型优化功能，支持三维模型编辑，快速实现模型修饰工作；2、能准确识别模型中的悬浮物、破洞、车辆和水面等，支持一键自动修补、批量修补网格，快速生成真实纹理；3、支持快速分享功能，在无需安装第三方软件的情况下，实现移动端、办公端的模型分享；4、提供软件永久性授权。）；每满足一项得3.5分，共7分，否则不得分。 | 技术要求 1.8.1 1.8.2 |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 6 | 1、5G无线路由器：插上5GSIM卡即可使用，峰值下载速度≥2.0Gbps，支持5G/4G网络，双频Wifi芯片；自带千兆网口数量≥2；系统可加载广域网通信VPN隧道、WIFI局域网传输的安全认证等安全功能；2、发电机：超静音发电机，配备车载柴油或者汽油超静音发电机组，水冷系统，功率≥20kW；噪音水平7m/3m/1m 55/65/69dB(A)，发电机副油系统：副油箱≥150L，管路及附件；每满足一项得3分，共6分，否则不得分。 | 技术要求 1.8.3 1.9.1 |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 5 | 1、车载空调2套：会议区分体式空调功率≥5P，制热量18000W，制冷量：20000W，操作区分体式空调功率≥2P，满足车辆完全展开所需制热和制冷需求，具备通信接口支持第三方控制；2、照明系统：车外外接电缆箱工作灯、群箱照明、车外场地照明灯等；车内交直流混合LED照明，会议区照明分组，根据需要可调节亮度，室内照度离地0.8m的水平面上要求不低于50lux；每满足一项得2.5分，共5分，否则不得分。 | 技术要求 1.10.1 1.10.3 |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 7 | 1、厢体出入门：采用铝板与铝型材组焊，门板成型，专用胎具组焊，校形，打磨，内嵌不锈钢合页，强度高，安全可靠，采用气弹簧支撑协助开门，方便实用；2、语音综合调度台1套：采用便携全功能一体化调度控制台，配备支持软件定义的全功能操作面板，可接入150M、350M、370M、400M、800M等频段的PDT、DMR、MPT、Tetra、模拟对讲机、短波电台、有线电话、PoC电话、公网手机等终端，可通过IP网络与应急PDT专网、公安 PDT专网、应急LTE专网、PoC平台、PSTN电话网和自组网进行互联，可将卫星通信网、移动公众网作为应急通信链路，实现救援现场与指挥中心的协同调度指挥，FXO接口不少于1路，模拟音频接口≥4路；RJ45 网口≥2个；USB 接口≥2个；HDMI视频输出接口≥1个；卡侬接口（外接鹅颈麦克风）≥1个；手咪接口（外接手咪）≥1个；3.5mm 耳机接口（外接头戴式耳麦）≥1个；天线接口：4G天线接口、350-400M天线接口；发射功率≥4W；工作时间≥8h；防护等级：运输状态防护等级≥IP65；工作温度：-30℃～+55℃；重量≤20kg；尺寸：≤570×250×260mm（W×H×D）；定制化要求：采用便携箱形式，内置不小于17英寸触摸显示屏、2路音箱（用于监听和调度）、3路无线对讲模块（开机即支持对讲功能）、2路4G语音模块、1路4G路由模块、1台主机（Intel i7及以上），双通道：配备调度及监听双路声音通道，可在调度的同时，监听其他通话；每满足一项得3.5分，共7分，否则不得分。 | 技术要求 1.12.3 1.14.1 |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 5 | 1、自组网基站：操作便捷、支持一键式开机、随地架设；单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8Mbps；支持512-582MHz或1420-1520MHz工作频段；接口要求：提供一体化HDMI视频和一体化3.5mm音频接口，提供光口2个，网口1个，支持接入4G/5G公网；兼容性要求:设备接入《湖北消防救援总队现有图像综合管理平台》，在此平台资源树目录下可直接调取MESH单兵资源，并和单兵之间发起双向语音通信；2、单兵终端：操作便捷、支持一键式开机、随地架设；配置全向天线情况下,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥20km，且无线传输速率≥4Mbps；支持512～582MHz或1420～1520MHz工作频段；接口要求：提供一体化HDMI视频和一体化3.5mm音频接口，提供网口，支持WiFi、蓝牙接入，支持5G公网双SIM卡接入；具备内置不小于2.4寸彩色液晶显示屏幕，支持通过屏幕查看相邻单兵和单兵本地采集的视频图像，可以通过屏幕快速配置，查看设备状态、链路状态、视频图像传输状态等；每满足一项得2.5分，共5分，否则不得分。 | 技术要求 1.14.3.1 1.14.3.2 |
|  | 通信指挥消防车（指挥方舱） | 5 | 1、便携指挥箱1台：整机集成前方指挥部常用的指挥视频终端、语音调度台、音视频矩阵、电话、话筒、音箱、网络、锂电池等模块，可无缝接入《湖北消防救援总队现有图像综合管理平台》，快速搭建前方指挥部调取4G单兵终端、4G布控球等设备视频，内置1路1080P高清摄像头，支持水平270°和垂直105°旋转，1路SDI高清输入接口，7路HDMI高清输入接口，自带3路15.6寸高清1080 LCD屏，6路HDMI高清输出接口；集成1路鹅颈麦分输入，1路无线麦克风输入，1路卡侬头输入，1路双莲花输入，1路3.5接口LINE-IN；2路双莲花输出，1路3.5接口LINE-OUT，支持5G/4G全网通通讯，支持 Wifi通讯；5个100/1000M有线网络接口；2、防水运动相机3套，可录制5K、4K图像、前置后置显示屏，防水深度≥15m、可用作采集镜头传输图像（接HDMI接口）；每满足一项得2.5分，共5分，否则不得分。 | 技术要求 1.14.5 1.14.8 |

4、报价评分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报价评审 | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 |

备注：落实政府采购政策进行价格调整的方法

（1）非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价给予专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾人福利性单位、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合投标协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）参加政府采购活动的小微企业未提供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；监狱企业中的小微企业未提供“中小企业声明函”的；残疾人福利性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的；残疾人福利性单位中的小微企业未提供“中小企业声明函”的；不得享受相应的价格扣除优惠。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。

（3）专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。